Soru 1 : a) Statik elektrik alanda geçerli sınır koşullarını  en genel hal için yazınız.

b) Aşağıdaki şekillerde verilen elektrik ve/veya magnetik alan dağılımlarının sınır düzlemini geçtikten sonraki durumlarını sınır koşullarına göre tayin ediniz.

Aşağıdaki şekildeki sınır düzlemindeE1 ve E2’nin sırasıyla normalle yaptığı açılar olan (1,(2’yi de bulunuz

Soru 2: - Yandaki şekildeki gibi orta dikmesi z ekseni üzerinde olan yük yoğunlukları sırasıyla (l1= 0.5 nC/m2 ve (l2=0.25 nC/m2 (Büyük disk) olan iki disk verilmektedir.

- Disklerin üzerindeki toplam yük miktarını  ayrı ayrı hesaplayınız.

- z-ekseni üzerindeki Elektrik alan E’yi her bir yüklü diskin etkisini ayrı ayrı değerlendirerek bulunuz.

Yol gösterme : Öncelikle belirli bir z’ noktasına yerleştirilmiş yarıçapı r’  olan tek yüklü diskin elektrik alanını bulunuz.

# Text boxes

(=(,(2

(=0,(1,(1

E2,D2=?

E1,D1

Vo

Vo

x

(2, E2,D2,C2

(1,E1,D1,C1

(1,E1,D1,C1

(2, E2,D2,C2

y

= Sınır düzlemi

Ortam 1

E2

(R1=2, (1=0

Ortam 2

an

(R2=4, (2=0

E1== -30ax+50ay+80az V/m

x=0